ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Приложение 1

к муниципальному контракту

№ _______________ от __.__.20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию и эксплуатации спортивных площадок

на территории муниципального образования Северное Тушино

ЛОТ № 1

| № п/п | Наименование показателя | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование выполняемых работ | Выполнение работ по содержанию и эксплуатации спортивных площадок на территории муниципального образования Северное Тушино |
| 2 | Количество (объем) выполняемых работ | 4 (четыре) спортивные площадки общей площадью 3215 кв.м. |
| 3 | Место выполнения работ | Содержание и эксплуатация спортивных площадок по адресам: - ул. Свободы, 61-2; - ул. Свободы, 69; - ул. Свободы, 67-4; - Химкинский б-р, 16-1. Спецификацию спортивных площадок по Лоту смотри ниже. |
| 4 | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта | 1 560 000,00 (Один миллион пятьсот шестьдесят тысяч) рублей с учетом НДС Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика на зарплату, материалы, оборудование, сопутствующие работы и услуги, налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен нести и оплачивать при выполнении условий муниципального контракта. |
| 5 | Период выполнения работ и требование к сроку выполнения работ | Период выполнения работ: с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. Срок выполнения работ: не более 7 (семи) календарных дней с момента выявления поломки, неисправности или несоответствия состояния оборудования спортплощадки. |
| 6 | Условия выполнения работ | Работы выполняются силами, средствами и материалами Подрядчика в объеме требований и в рамках цены Контракта. |
| 7 | Выполнение, оказание сопутствующих работ, услуг, сопутствующая поставка товаров | Подрядчик выполняет все работы и оказывает все услуги, являющиеся сопутствующими основным работам по Контракту, и осуществляет поставку всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ. |
| 8 | Общие требования к выполнению работ | Подрядчик обязан соблюдать установленные Контрактом порядок, периодичность и сроки выполнения работ, применять высококачественные материалы и оборудование, отвечающие санитарно-гигиеническим, противопожарным и экологическим требованиям, и обеспечить безопасное использование спортивных площадок. |
| 9 | Виды выполняемых работ, порядок и периодичность их выполнения | Работы по содержанию (обслуживанию) и эксплуатации (текущему ремонту оборудования) спортивной площадки проводятся в течение всего периода действия Контракта - в теплый (апрель-октябрь) и холодный (ноябрь-март) периоды года. Содержание (обслуживание) спортплощадки – работы, обеспечивающие функционирование спортивной площадки в соответствии с ее целевым назначением, включающие в себя комплекс работ по уходу за оборудованием спортивной площадки, обеспечением его чистоты, надлежащего технического состояния и безопасности: 1.1. Обслуживание спортплощадки в теплый период года: Уборка (ручная и (или) механизированная) заключается в подметании и вывозе мусора (ТБО, КГМ), листьев; поливе/мойке/ косьбе соответствующего покрытия и оборудования и пр. работах. Работы выполняются не реже 1 раза в 2-3 суток, при необходимости – ежедневно, а в случае чрезвычайных ситуаций - незамедлительно. 1.2. Обслуживание спортплощадки в холодный период года: Уборка (ручная и (или) механизированная) заключается в подметании, сдвигании и вывозе снега, мусора (ТБО, КГМ); очистке покрытия и оборудования от снега и наледи; заливка льда на площадках, предназначенных под катки*(при наличии таких площадок у Подрядчика), устранение трещин, выбоин и неровностей льда и пр. работах. Работы выполняются не реже 1 раза в 2-3 суток, при необходимости – ежедневно, а в случае чрезвычайных ситуаций и при возникновении трещин и выбоин льда - незамедлительно. В случае снегопада снегоуборочные работы проводят сразу по его окончании. *Работы по заливке льда производятся в начале холодного периода с учетом погодных условий. Работы по поддержанию льда в надлежащем состоянии проводятся по мере необходимости. Предусматривается следующая технология заливки льда: 1) Перед началом заливки подготовить основание из укатанного снега. Снег должен быть укатан до состояния, когда по нему можно ходить не проваливаясь. Основание должно быть толщиной не менее 5 см. По периметру - бруствер высотой 15 – 20 см, шириной 5-7 см. 2) Лед заливается при температуре воздуха не выше -4, -5 градусов с помощью пожарного гидранта (точки водоснабжения), прорезиненных пожарных рукавов (шланга) и обязательным использованием ствола (насадки) с распылителем. 3) Первичная заливка льда толщиной не менее 10-15 см. Лед заливается напылением нескольких слоев воды (без образования больших луж) с перерывами на 2-3 часа для замерзания слоя. 4) Перед каждой последующей заливкой обязательная очистка льда от снега и устранение образовавшихся трещин, выбоин и неровностей. 2. Работы по обеспечению электроосвещения и водоснабжения спортплощадки: Работы по обеспечению электроосвещения включают: чистку отражателя, стекла, корпуса светильников, замену осветительного оборудования (светильников, реле времени, электросчетчиков, выключателей, электропроводки, щитков управления и пр. оборудования). Работы по обеспечению водоснабжения включают поддержание, восстановление и замене оборудования водоснабжения (труб, шлангов, водозапорной аппаратуры, водосчетчиков и пр. оборудования). Работы проводятся по необходимости в течение всего года. Эксплуатация (текущий ремонт оборудования) спортплощадки – обеспечение использования оборудования спортивной площадки в соответствии с его целевым назначением путем систематического и своевременного проведения работ по предупреждению износа конструкций, отделки (в том числе окраски), работы по устранению повреждений и неисправностей и проведению антивандальных мероприятий. Характер и объем работ по текущему ремонту оборудования спортивных площадок определяется на основании актов осмотров (дефектных ведомостей) по результатам осмотров и должны включать: 1. Обновление окраски: полной окраске подлежит все оборудование спортивной площадки различного назначения. Деревянные поверхности предварительно обрабатываются антисептиком. Работы проводятся не менее одного раза в год в апреле. 2. Ремонт спортивного оборудования: подтягивание узлов крепления, смазка подшипников, замена крепежных деталей, структурных элементов и частей оборудования, поврежденных при эксплуатации, выправление, замена гнутых элементов, укрепление стоек, закраску несанкционированных надписей. Работы проводятся по необходимости в течение всего года. 3. Ремонт покрытия: устранение повреждений и неисправностей покрытий, корректировка их уровня, замена поврежденных элементов, нанесение разметки на чистое (без снега) покрытие площадки, закраску несанкционированных надписей. Работы проводятся по необходимости в течение всего года с учетом погодных условий. 4. Ремонт ограждения: ремонт и окраска поверхностей сетки-рабицы и бортов спортивных площадок, замена и установка новых секций ограждений, ремонт калитки, замена и установка навесов и калитки, укрепление столбов ограждения и освещения. Работы проводятся по необходимости в течение всего года. При определении необходимого перечня работ по содержанию спортивной площадки, состава, объемов, сроков, периодичности и организационно-технологических условий выполнения данных работ используется Производственно-технологический регламент содержания дворовых территорий, разработанный ОАТИ совместно с Департаментом ЖКХ и благоустройства города Москвы, утвержденный 29.05.2007 года первым заместителем Мэра Москвы П.Н. Аксеновым. |
| 10 | Требования к качеству работ, технологиям, методам и организационно-технологической схеме производства работ, безопасности выполнения работ и результату работ | Работы должны отвечать требованиям качества, сертификации, лицензирования, безопасности жизни и здоровья, санитарным и экологическим нормам и правилам, государственным стандартам, установленным законодательством РФ и г. Москвы. Подрядчик обязан применять материалы и оборудование с высокой устойчивостью к механическим и погодным воздействиям, отвечающие санитарно-гигиеническим, противопожарным и экологическим требованиям; соблюдать установленные нормативными документами методы и технологии выполнения работ; выполнять мероприятия по охране труда и технике безопасности при производстве работ, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Подрядчик в целях повышения качества, эффективности и безопасности выполняемых работ вносит свои предложения по применению организационно-технологической схеме производства работ, с учетом количественного и качественного состава привлекаемых к производству работ уборочной техники, оборудования и механизмов, инженерно-технического персонала, квалифици-рованной и неквалифицированной рабочей силы. Результатом Работ является чистая, исправно функционирующая спортивная площадка, обеспечивающая безопасность ее ежедневного использования населением района. |
| 11 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Приемка выполненных работ осуществляется представителями Заказчика и Подрядчика ежемесячно по Акту приема-сдачи выполненных работ (далее - Акт) с выставлением оценки по уровню качества выполненных Работ. Подрядчик в течение 5(пяти) дней по окончании отчетного месяца представляет Заказчику подписанный им Акт за отчетный месяц в двух экземплярах. Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента получения Акта обязан подписать его или направить Подрядчику мотивированный отказ с указанием недостатков и сроков их устранения. Подрядчик после устранения недостатков повторно передает Акт Заказчику. Для проверки соответствия объема и качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. |
| 12 | Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Подрядчик по окончании выполнения работ (ежемесячно) передает Заказчику Акт приема-сдачи выполненных работ и документы на оплату работ (счет, счет-фактуру и пр.). По требованию Заказчика Подрядчик обязан представить документы, подтверждающие фактическое выполнение работ, качество применяемых материалов и оборудования, прочие отчетные документы и копию лицензии на право осуществления выполняемого вида работ при условии его лицензирования. |
| 13 | Требования по сроку предоставления гарантий качества работ и объему гарантии | Срок предоставления гарантий качества работ – не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема-сдачи выполненных работ. Гарантийные обязательства распространяются на весь объем выполненных работ, а также на материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые и установленные на спортплощадке. В течение гарантийного срока Подрядчик по требованию и в установленный Заказчиком срок обязан устранить за свой счёт все выявленные дефекты и недостатки выполненных работ, если не докажет отсутствие своей вины. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов и недостатков. |

Спецификация спортивных площадок по ЛОТУ № 1

| № п/п | Адрес спортивной площадки | Площадь площадки (м2) | Назначение площадки (сезонность, профил. вид спорта, заливка катка зимой) | Оборудована объектами благоустройства: борта (вид), покрытие (вид), освещение (вид), трибуны, раздевалки, малые формы (спортивное оборудование) и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Свободы, 61-2 | 601 | Всесезонная, зимой хоккейная, подлежит заливке | Борта пластиковые + сетка, трибун-нет, мачты освещения – 6 шт., покрытие резиновая крошка, ворота хоккейные – 2 шт., баскетбольные щиты – 2 шт., бытовка–раздевалка - 1 шт. |
| 2 | ул. Свободы, 69 | 1070 | Всесезонная, мини - футбол, заливке не подлежит | Борта пластиковые + сетка, трибуны – 2 шт., мачты освещения - 6 шт., покрытие резиновая крошка, ворота мини - футбол – 2 шт., баскетбольные щиты - 2 шт., бытовка-раздевалка - 1 шт. |
| 3 | ул. Свободы, 67-4 | 1129 | Летняя, теннисный корт, заливке не подлежит | Сетка-рабица, трибун нет, мачты освещения - 4 шт., покрытие кирпичная крошка, теннисные стойки – 4 шт., вагончик-раздевалка - 1 шт. |
| 4 | Химкинский б-р, 16-1 | 415 | Всесезонная, мини – футбол, заливке не подлежит | Борта деревянные+сетка, трибун нет, мачты освещения – 4 шт., покрытие асфальт, ворота мини – футбол встроенные - 2 шт., баскетбольные щиты – 2 шт. |

Приложение 1

к муниципальному контракту

№ _______________ от __.__.20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию и эксплуатации спортивных площадок

на территории муниципального образования Северное Тушино

ЛОТ № 2

| № п/п | Наименование показателя | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование выполняемых работ | Выполнение работ по содержанию и эксплуатации спортивных площадок на территории муниципального образования Северное Тушино |
| 2 | Количество (объем) выполняемых работ | 7 (семь) спортивных площадки общей площадью 8436 кв.м. |
| 3 | Место выполнения работ | Содержание и эксплуатация спортивных площадок по адресам: - ул. Планерная, 14-5; - ул. Фомичевой, 16-3; - ул. Планерная, 16-5; - ул. Свободы, 81-5, - ул. Планерная, 18-1; - ул. Планерная, 12-1. - ул. Фомичевой, 16-1; Спецификацию спортивных площадок по Лоту смотри ниже. |
| 4 | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта | 3 420 000,00 (Три миллиона четыреста двадцать тысяч) рублей с учетом НДС Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика на зарплату, материалы, оборудование, сопутствующие работы и услуги, налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен нести и оплачивать при выполнении условий муниципального контракта. |
| 5 | Период выполнения работ и требование к сроку выполнения работ | Период выполнения работ: с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. Срок выполнения работ: не более 7 (семи) календарных дней с момента выявления поломки, неисправности или несоответствия состояния оборудования спортплощадки. |
| 6 | Условия выполнения работ | Работы выполняются силами, средствами и материалами Подрядчика в объеме требований и в рамках цены Контракта. |
| 7 | Выполнение, оказание сопутствующих работ, услуг, сопутствующая поставка товаров | Подрядчик выполняет все работы и оказывает все услуги, являющиеся сопутствующими основным работам по Контракту, и осуществляет поставку всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ. |
| 8 | Общие требования к выполнению работ | Подрядчик обязан соблюдать установленные Контрактом порядок, периодичность и сроки выполнения работ, применять высококачественные материалы и оборудование, отвечающие санитарно-гигиеническим, противопожарным и экологическим требованиям, и обеспечить безопасное использование спортивных площадок. |
| 9 | Виды выполняемых работ, порядок и периодичность их выполнения | Работы по содержанию (обслуживанию) и эксплуатации (текущему ремонту оборудования) спортивной площадки проводятся в течение всего периода действия Контракта - в теплый (апрель-октябрь) и холодный (ноябрь-март) периоды года. Содержание (обслуживание) спортплощадки – работы, обеспечивающие функционирование спортивной площадки в соответствии с ее целевым назначением, включающие в себя комплекс работ по уходу за оборудованием спортивной площадки, обеспечением его чистоты, надлежащего технического состояния и безопасности: 1.1. Обслуживание спортплощадки в теплый период года: Уборка (ручная и (или) механизированная) заключается в подметании и вывозе мусора (ТБО, КГМ), листьев; поливе/мойке/ косьбе соответствующего покрытия и оборудования и пр. работах. Работы выполняются не реже 1 раза в 2-3 суток, при необходимости – ежедневно, а в случае чрезвычайных ситуаций - незамедлительно. 1.2. Обслуживание спортплощадки в холодный период года: Уборка (ручная и (или) механизированная) заключается в подметании, сдвигании и вывозе снега, мусора (ТБО, КГМ); очистке покрытия и оборудования от снега и наледи; заливка льда на площадках, предназначенных под катки*(при наличии таких площадок у Подрядчика), устранение трещин, выбоин и неровностей льда и пр. работах. Работы выполняются не реже 1 раза в 2-3 суток, при необходимости – ежедневно, а в случае чрезвычайных ситуаций и при возникновении трещин и выбоин льда - незамедлительно. В случае снегопада снегоуборочные работы проводят сразу по его окончании. *Работы по заливке льда производятся в начале холодного периода с учетом погодных условий. Работы по поддержанию льда в надлежащем состоянии проводятся по мере необходимости. Предусматривается следующая технология заливки льда: 1) Перед началом заливки подготовить основание из укатанного снега. Снег должен быть укатан до состояния, когда по нему можно ходить не проваливаясь. Основание должно быть толщиной не менее 5 см. По периметру - бруствер высотой 15 – 20 см, шириной 5-7 см. 2) Лед заливается при температуре воздуха не выше -4, -5 градусов с помощью пожарного гидранта (точки водоснабжения), прорезиненных пожарных рукавов (шланга) и обязательным использованием ствола (насадки) с распылителем. 3) Первичная заливка льда толщиной не менее 10-15 см. Лед заливается напылением нескольких слоев воды (без образования больших луж) с перерывами на 2-3 часа для замерзания слоя. 4) Перед каждой последующей заливкой обязательная очистка льда от снега и устранение образовавшихся трещин, выбоин и неровностей. 2. Работы по обеспечению электроосвещения и водоснабжения спортплощадки: Работы по обеспечению электроосвещения включают: чистку отражателя, стекла, корпуса светильников, замену осветительного оборудования (светильников, реле времени, электросчетчиков, выключателей, электропроводки, щитков управления и пр. оборудования). Работы по обеспечению водоснабжения включают поддержание, восстановление и замене оборудования водоснабжения (труб, шлангов, водозапорной аппаратуры, водосчетчиков и пр. оборудования). Работы проводятся по необходимости в течение всего года. Эксплуатация (текущий ремонт оборудования) спортплощадки – обеспечение использования оборудования спортивной площадки в соответствии с его целевым назначением путем систематического и своевременного проведения работ по предупреждению износа конструкций, отделки (в том числе окраски), работы по устранению повреждений и неисправностей и проведению антивандальных мероприятий. Характер и объем работ по текущему ремонту оборудования спортивных площадок определяется на основании актов осмотров (дефектных ведомостей) по результатам осмотров и должны включать: 1. Обновление окраски: полной окраске подлежит все оборудование спортивной площадки различного назначения. Деревянные поверхности предварительно обрабатываются антисептиком. Работы проводятся не менее одного раза в год в апреле. 2. Ремонт спортивного оборудования: подтягивание узлов крепления, смазка подшипников, замена крепежных деталей, структурных элементов и частей оборудования, поврежденных при эксплуатации, выправление, замена гнутых элементов, укрепление стоек, закраску несанкционированных надписей. Работы проводятся по необходимости в течение всего года. 3. Ремонт покрытия: устранение повреждений и неисправностей покрытий, корректировка их уровня, замена поврежденных элементов, нанесение разметки на чистое (без снега) покрытие площадки, закраску несанкционированных надписей. Работы проводятся по необходимости в течение всего года с учетом погодных условий. 4. Ремонт ограждения: ремонт и окраска поверхностей сетки-рабицы и бортов спортивных площадок, замена и установка новых секций ограждений, ремонт калитки, замена и установка навесов и калитки, укрепление столбов ограждения и освещения. Работы проводятся по необходимости в течение всего года. При определении необходимого перечня работ по содержанию спортивной площадки, состава, объемов, сроков, периодичности и организационно-технологических условий выполнения данных работ используется Производственно-технологический регламент содержания дворовых территорий, разработанный ОАТИ совместно с Департаментом ЖКХ и благоустройства города Москвы, утвержденный 29.05.2007 года первым заместителем Мэра Москвы П.Н. Аксеновым. |
| 10 | Требования к качеству работ, технологиям, методам и организационно-технологической схеме производства работ, безопасности выполнения работ и результату работ | Работы должны отвечать требованиям качества, сертификации, лицензирования, безопасности жизни и здоровья, санитарным и экологическим нормам и правилам, государственным стандартам, установленным законодательством РФ и г. Москвы. Подрядчик обязан применять материалы и оборудование с высокой устойчивостью к механическим и погодным воздействиям, отвечающие санитарно-гигиеническим, противопожарным и экологическим требованиям; соблюдать установленные нормативными документами методы и технологии выполнения работ; выполнять мероприятия по охране труда и технике безопасности при производстве работ, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Подрядчик в целях повышения качества, эффективности и безопасности выполняемых работ вносит свои предложения по применению организационно-технологической схеме производства работ, с учетом количественного и качественного состава привлекаемых к производству работ уборочной техники, оборудования и механизмов, инженерно-технического персонала, квалифици-рованной и неквалифицированной рабочей силы. Результатом Работ является чистая, исправно функционирующая спортивная площадка, обеспечивающая безопасность ее ежедневного использования населением района. |
| 11 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Приемка выполненных работ осуществляется представителями Заказчика и Подрядчика ежемесячно по Акту приема-сдачи выполненных работ (далее - Акт) с выставлением оценки по уровню качества выполненных Работ. Подрядчик в течение 5(пяти) дней по окончании отчетного месяца представляет Заказчику подписанный им Акт за отчетный месяц в двух экземплярах. Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента получения Акта обязан подписать его или направить Подрядчику мотивированный отказ с указанием недостатков и сроков их устранения. Подрядчик после устранения недостатков повторно передает Акт Заказчику. Для проверки соответствия объема и качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. |
| 12 | Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Подрядчик по окончании выполнения работ (ежемесячно) передает Заказчику Акт приема-сдачи выполненных работ и документы на оплату работ (счет, счет-фактуру и пр.). По требованию Заказчика Подрядчик обязан представить документы, подтверждающие фактическое выполнение работ, качество применяемых материалов и оборудования, прочие отчетные документы и копию лицензии на право осуществления выполняемого вида работ при условии его лицензирования. |
| 13 | Требования по сроку предоставления гарантий качества работ и объему гарантии | Срок предоставления гарантий качества работ – не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема-сдачи выполненных работ. Гарантийные обязательства распространяются на весь объем выполненных работ, а также на материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые и установленные на спортплощадке. В течение гарантийного срока Подрядчик по требованию и в установленный Заказчиком срок обязан устранить за свой счёт все выявленные дефекты и недостатки выполненных работ, если не докажет отсутствие своей вины. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов и недостатков. |

Спецификация спортивных площадок по ЛОТУ № 2

| № п/п | Адрес спортивной площадки | Площадь площадки (м2) | Назначение площадки (сезонность, профил. вид спорта, заливка катка зимой) | Оборудована объектами благоустройства: борта (вид), покрытие (вид), освещение (вид), трибуны, раздевалки, малые формы (спортивное оборудование) и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Планерная, 14-5 | 1555 | Всесезонная, теннисный корт, заливке не подлежит | Борта деревянные + сетка, трибун нет, мачты освещения – 12 шт., теннисные стойки – 4 шт., покрытие асфальт |
| 2 | ул. Планерная, 16-5 | 895 | Всесезонная, мини – футбол, заливке не подлежит | Борта деревянные + сетка, трибун нет, мачты освещения – 4 шт., покрытие асфальт, ворота мини – футбол – 2 шт. |
| 3 | ул. Планерная, 18-1 | 548 | Всесезонная, мини – футбол, заливке не подлежит | Борта деревянные + сетка, трибун нет, освещения нет, покрытие земля, ворота хоккейные – 2 шт. |
| 4 | ул. Фомичевой, 16-1 | 813 | Всесезонная, мини – футбол, заливке не подлежит | Борта пластиковые + сетка, трибуна – 1 шт., мачты освещения - 6 шт., покрытие резиновая крошка, ворота мини – футбол – 2 шт., бытовка-раздевалка – 1 шт. |
| 5 | ул. Фомичевой, 16-3 | 1633 | Всесезонная, зимой хоккейная, подлежит заливке | Борта деревянные + сетка, трибун нет, мачты освещения – 6 шт., покрытие трава, бытовка-раздевалка – 1 шт. |
| 6 | ул. Свободы, 81-5 | 1305 | Всесезонная, мини – футбол, заливке не подлежит | Борта деревянные + сетка, трибун нет, мачты освещения – 16 шт., покрытие отсев, ворота мини – футбол – 2 шт. |
| 7 | ул. Планерная, 12-1 | 1687 | Всесезонная, зимой хоккейная, подлежит заливке | Борта пластиковые + сетка, оргстекло, трибун нет, мачты освещения – 6 шт., покрытие асфальт, ворота хоккейные – 2 шт., баскетбольные щиты – 2 шт., бытовка- раздевалка – 3 шт., навесы для запасных игроков – 2 шт. |

Приложение 1

к муниципальному контракту

№ _______________ от __.__.20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию и эксплуатации спортивных площадок

на территории муниципального образования Северное Тушино

ЛОТ № 3

| № п/п | Наименование показателя | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование выполняемых работ | Выполнение работ по содержанию и эксплуатации спортивных площадок на территории муниципального образования Северное Тушино |
| 2 | Количество (объем) выполняемых работ | 1 (одна) спортивная площадка общей площадью 4443 кв.м. |
| 3 | Место выполнения работ | Содержание и эксплуатация спортивной площадки по адресу: - ул. Героев Панфиловцев, 1-5. Спецификацию спортивной площадки по Лоту смотри ниже. |
| 4 | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта | 650 000,00 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика на зарплату, материалы, оборудование, сопутствующие работы и услуги, налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен нести и оплачивать при выполнении условий муниципального контракта. |
| 5 | Период выполнения работ и требование к сроку выполнения работ | Период выполнения работ: с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. Срок выполнения работ: не более 7 (семи) календарных дней с момента выявления поломки, неисправности или несоответствия состояния оборудования спортплощадки. |
| 6 | Условия выполнения работ | Работы выполняются силами, средствами и материалами Подрядчика в объеме требований и в рамках цены Контракта. |
| 7 | Выполнение, оказание сопутствующих работ, услуг, сопутствующая поставка товаров | Подрядчик выполняет все работы и оказывает все услуги, являющиеся сопутствующими основным работам по Контракту, и осуществляет поставку всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ. |
| 8 | Общие требования к выполнению работ | Подрядчик обязан соблюдать установленные Контрактом порядок, периодичность и сроки выполнения работ, применять высококачественные материалы и оборудование, отвечающие санитарно-гигиеническим, противопожарным и экологическим требованиям, и обеспечить безопасное использование спортивных площадок. |
| 9 | Виды выполняемых работ, порядок и периодичность их выполнения | Работы по содержанию (обслуживанию) и эксплуатации (текущему ремонту оборудования) спортивной площадки проводятся в течение всего периода действия Контракта - в теплый (апрель-октябрь) и холодный (ноябрь-март) периоды года. Содержание (обслуживание) спортплощадки – работы, обеспечивающие функционирование спортивной площадки в соответствии с ее целевым назначением, включающие в себя комплекс работ по уходу за оборудованием спортивной площадки, обеспечением его чистоты, надлежащего технического состояния и безопасности: 1.1. Обслуживание спортплощадки в теплый период года: Уборка (ручная и (или) механизированная) заключается в подметании и вывозе мусора (ТБО, КГМ), листьев; поливе/мойке/ косьбе соответствующего покрытия и оборудования и пр. работах. Работы выполняются не реже 1 раза в 2-3 суток, при необходимости – ежедневно, а в случае чрезвычайных ситуаций - незамедлительно. 1.2. Обслуживание спортплощадки в холодный период года: Уборка (ручная и (или) механизированная) заключается в подметании, сдвигании и вывозе снега, мусора (ТБО, КГМ); очистке покрытия и оборудования от снега и наледи; заливка льда на площадках, предназначенных под катки*(при наличии таких площадок у Подрядчика), устранение трещин, выбоин и неровностей льда и пр. работах. Работы выполняются не реже 1 раза в 2-3 суток, при необходимости – ежедневно, а в случае чрезвычайных ситуаций и при возникновении трещин и выбоин льда - незамедлительно. В случае снегопада снегоуборочные работы проводят сразу по его окончании. *Работы по заливке льда производятся в начале холодного периода с учетом погодных условий. Работы по поддержанию льда в надлежащем состоянии проводятся по мере необходимости. Предусматривается следующая технология заливки льда: 1) Перед началом заливки подготовить основание из укатанного снега. Снег должен быть укатан до состояния, когда по нему можно ходить не проваливаясь. Основание должно быть толщиной не менее 5 см. По периметру - бруствер высотой 15 – 20 см, шириной 5-7 см. 2) Лед заливается при температуре воздуха не выше -4, -5 градусов с помощью пожарного гидранта (точки водоснабжения), прорезиненных пожарных рукавов (шланга) и обязательным использованием ствола (насадки) с распылителем. 3) Первичная заливка льда толщиной не менее 10-15 см. Лед заливается напылением нескольких слоев воды (без образования больших луж) с перерывами на 2-3 часа для замерзания слоя. 4) Перед каждой последующей заливкой обязательная очистка льда от снега и устранение образовавшихся трещин, выбоин и неровностей. 2. Работы по обеспечению электроосвещения и водоснабжения спортплощадки: Работы по обеспечению электроосвещения включают: чистку отражателя, стекла, корпуса светильников, замену осветительного оборудования (светильников, реле времени, электросчетчиков, выключателей, электропроводки, щитков управления и пр. оборудования). Работы по обеспечению водоснабжения включают поддержание, восстановление и замене оборудования водоснабжения (труб, шлангов, водозапорной аппаратуры, водосчетчиков и пр. оборудования). Работы проводятся по необходимости в течение всего года. Эксплуатация (текущий ремонт оборудования) спортплощадки – обеспечение использования оборудования спортивной площадки в соответствии с его целевым назначением путем систематического и своевременного проведения работ по предупреждению износа конструкций, отделки (в том числе окраски), работы по устранению повреждений и неисправностей и проведению антивандальных мероприятий. Характер и объем работ по текущему ремонту оборудования спортивных площадок определяется на основании актов осмотров (дефектных ведомостей) по результатам осмотров и должны включать: 1. Обновление окраски: полной окраске подлежит все оборудование спортивной площадки различного назначения. Деревянные поверхности предварительно обрабатываются антисептиком. Работы проводятся не менее одного раза в год в апреле. 2. Ремонт спортивного оборудования: подтягивание узлов крепления, смазка подшипников, замена крепежных деталей, структурных элементов и частей оборудования, поврежденных при эксплуатации, выправление, замена гнутых элементов, укрепление стоек, закраску несанкционированных надписей. Работы проводятся по необходимости в течение всего года. 3. Ремонт покрытия: устранение повреждений и неисправностей покрытий, корректировка их уровня, замена поврежденных элементов, нанесение разметки на чистое (без снега) покрытие площадки, закраску несанкционированных надписей. Работы проводятся по необходимости в течение всего года с учетом погодных условий. 4. Ремонт ограждения: ремонт и окраска поверхностей сетки-рабицы и бортов спортивных площадок, замена и установка новых секций ограждений, ремонт калитки, замена и установка навесов и калитки, укрепление столбов ограждения и освещения. Работы проводятся по необходимости в течение всего года. При определении необходимого перечня работ по содержанию спортивной площадки, состава, объемов, сроков, периодичности и организационно-технологических условий выполнения данных работ используется Производственно-технологический регламент содержания дворовых территорий, разработанный ОАТИ совместно с Департаментом ЖКХ и благоустройства города Москвы, утвержденный 29.05.2007 года первым заместителем Мэра Москвы П.Н. Аксеновым. |
| 10 | Требования к качеству работ, технологиям, методам и организационно-технологической схеме производства работ, безопасности выполнения работ и результату работ | Работы должны отвечать требованиям качества, сертификации, лицензирования, безопасности жизни и здоровья, санитарным и экологическим нормам и правилам, государственным стандартам, установленным законодательством РФ и г. Москвы. Подрядчик обязан применять материалы и оборудование с высокой устойчивостью к механическим и погодным воздействиям, отвечающие санитарно-гигиеническим, противопожарным и экологическим требованиям; соблюдать установленные нормативными документами методы и технологии выполнения работ; выполнять мероприятия по охране труда и технике безопасности при производстве работ, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Подрядчик в целях повышения качества, эффективности и безопасности выполняемых работ вносит свои предложения по применению организационно-технологической схеме производства работ, с учетом количественного и качественного состава привлекаемых к производству работ уборочной техники, оборудования и механизмов, инженерно-технического персонала, квалифици-рованной и неквалифицированной рабочей силы. Результатом Работ является чистая, исправно функционирующая спортивная площадка, обеспечивающая безопасность ее ежедневного использования населением района. |
| 11 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Приемка выполненных работ осуществляется представителями Заказчика и Подрядчика ежемесячно по Акту приема-сдачи выполненных работ (далее - Акт) с выставлением оценки по уровню качества выполненных Работ. Подрядчик в течение 5(пяти) дней по окончании отчетного месяца представляет Заказчику подписанный им Акт за отчетный месяц в двух экземплярах. Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента получения Акта обязан подписать его или направить Подрядчику мотивированный отказ с указанием недостатков и сроков их устранения. Подрядчик после устранения недостатков повторно передает Акт Заказчику. Для проверки соответствия объема и качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. |
| 12 | Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Подрядчик по окончании выполнения работ (ежемесячно) передает Заказчику Акт приема-сдачи выполненных работ и документы на оплату работ (счет, счет-фактуру и пр.). По требованию Заказчика Подрядчик обязан представить документы, подтверждающие фактическое выполнение работ, качество применяемых материалов и оборудования, прочие отчетные документы и копию лицензии на право осуществления выполняемого вида работ при условии его лицензирования. |
| 13 | Требования по сроку предоставления гарантий качества работ и объему гарантии | Срок предоставления гарантий качества работ – не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема-сдачи выполненных работ. Гарантийные обязательства распространяются на весь объем выполненных работ, а также на материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые и установленные на спортплощадке. В течение гарантийного срока Подрядчик по требованию и в установленный Заказчиком срок обязан устранить за свой счёт все выявленные дефекты и недостатки выполненных работ, если не докажет отсутствие своей вины. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов и недостатков. |

Спецификация спортивной площадки по ЛОТУ № 3

| № п/п | Адрес спортивной площадки | Площадь площадки (м2) | Назначение площадки (сезонность, профил. вид спорта, заливка катка зимой) | Оборудована объектами благоустройства: борта (вид), покрытие (вид), освещение (вид), трибуны, раздевалки, малые формы (спортивное оборудование) и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Героев Панфиловцев, 1-5 | 4443 | Всесезонная, футбол, заливке не подлежит | Сетка-рабица, трибун нет, мачты освещения – 10 шт., покрытие трава, ворота футбольные – 4 шт., бытовка- раздевалка – 1 шт., биотуалет – 1 шт. |

Приложение 1

к муниципальному контракту

№ _______________ от __.__.20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию и эксплуатации спортивных площадок

на территории муниципального образования Северное Тушино

ЛОТ № 4

| № п/п | Наименование показателя | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование выполняемых работ | Выполнение работ по содержанию и эксплуатации спортивных площадок на территории муниципального образования Северное Тушино |
| 2 | Количество (объем) выполняемых работ | 3 (три) спортивные площадки общей площадью 2486 кв.м. |
| 3 | Место выполнения работ | Содержание и эксплуатация спортивных площадок по адресам: - ул. Вилиса Лациса, 11-3; - Планерная, 7-1. - ул. Планерная, 5-3; Спецификацию спортивных площадок по Лоту смотри ниже. |
| 4 | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта | 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей с учетом НДС. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика на зарплату, материалы, оборудование, сопутствующие работы и услуги, налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен нести и оплачивать при выполнении условий муниципального контракта. |
| 5 | Период выполнения работ и требование к сроку выполнения работ | Период выполнения работ: с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. Срок выполнения работ: не более 7 (семи) календарных дней с момента выявления поломки, неисправности или несоответствия состояния оборудования спортплощадки. |
| 6 | Условия выполнения работ | Работы выполняются силами, средствами и материалами Подрядчика в объеме требований и в рамках цены Контракта. |
| 7 | Выполнение, оказание сопутствующих работ, услуг, сопутствующая поставка товаров | Подрядчик выполняет все работы и оказывает все услуги, являющиеся сопутствующими основным работам по Контракту, и осуществляет поставку всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ. |
| 8 | Общие требования к выполнению работ | Подрядчик обязан соблюдать установленные Контрактом порядок, периодичность и сроки выполнения работ, применять высококачественные материалы и оборудование, отвечающие санитарно-гигиеническим, противопожарным и экологическим требованиям, и обеспечить безопасное использование спортивных площадок. |
| 9 | Виды выполняемых работ, порядок и периодичность их выполнения | Работы по содержанию (обслуживанию) и эксплуатации (текущему ремонту оборудования) спортивной площадки проводятся в течение всего периода действия Контракта - в теплый (апрель-октябрь) и холодный (ноябрь-март) периоды года. Содержание (обслуживание) спортплощадки – работы, обеспечивающие функционирование спортивной площадки в соответствии с ее целевым назначением, включающие в себя комплекс работ по уходу за оборудованием спортивной площадки, обеспечением его чистоты, надлежащего технического состояния и безопасности: 1.1. Обслуживание спортплощадки в теплый период года: Уборка (ручная и (или) механизированная) заключается в подметании и вывозе мусора (ТБО, КГМ), листьев; поливе/мойке/ косьбе соответствующего покрытия и оборудования и пр. работах. Работы выполняются не реже 1 раза в 2-3 суток, при необходимости – ежедневно, а в случае чрезвычайных ситуаций - незамедлительно. 1.2. Обслуживание спортплощадки в холодный период года: Уборка (ручная и (или) механизированная) заключается в подметании, сдвигании и вывозе снега, мусора (ТБО, КГМ); очистке покрытия и оборудования от снега и наледи; заливка льда на площадках, предназначенных под катки*(при наличии таких площадок у Подрядчика), устранение трещин, выбоин и неровностей льда и пр. работах. Работы выполняются не реже 1 раза в 2-3 суток, при необходимости – ежедневно, а в случае чрезвычайных ситуаций и при возникновении трещин и выбоин льда - незамедлительно. В случае снегопада снегоуборочные работы проводят сразу по его окончании. *Работы по заливке льда производятся в начале холодного периода с учетом погодных условий. Работы по поддержанию льда в надлежащем состоянии проводятся по мере необходимости. Предусматривается следующая технология заливки льда: 1) Перед началом заливки подготовить основание из укатанного снега. Снег должен быть укатан до состояния, когда по нему можно ходить не проваливаясь. Основание должно быть толщиной не менее 5 см. По периметру - бруствер высотой 15 – 20 см, шириной 5-7 см. 2) Лед заливается при температуре воздуха не выше -4, -5 градусов с помощью пожарного гидранта (точки водоснабжения), прорезиненных пожарных рукавов (шланга) и обязательным использованием ствола (насадки) с распылителем. 3) Первичная заливка льда толщиной не менее 10-15 см. Лед заливается напылением нескольких слоев воды (без образования больших луж) с перерывами на 2-3 часа для замерзания слоя. 4) Перед каждой последующей заливкой обязательная очистка льда от снега и устранение образовавшихся трещин, выбоин и неровностей. 2. Работы по обеспечению электроосвещения и водоснабжения спортплощадки: Работы по обеспечению электроосвещения включают: чистку отражателя, стекла, корпуса светильников, замену осветительного оборудования (светильников, реле времени, электросчетчиков, выключателей, электропроводки, щитков управления и пр. оборудования). Работы по обеспечению водоснабжения включают поддержание, восстановление и замене оборудования водоснабжения (труб, шлангов, водозапорной аппаратуры, водосчетчиков и пр. оборудования). Работы проводятся по необходимости в течение всего года. Эксплуатация (текущий ремонт оборудования) спортплощадки – обеспечение использования оборудования спортивной площадки в соответствии с его целевым назначением путем систематического и своевременного проведения работ по предупреждению износа конструкций, отделки (в том числе окраски), работы по устранению повреждений и неисправностей и проведению антивандальных мероприятий. Характер и объем работ по текущему ремонту оборудования спортивных площадок определяется на основании актов осмотров (дефектных ведомостей) по результатам осмотров и должны включать: 1. Обновление окраски: полной окраске подлежит все оборудование спортивной площадки различного назначения. Деревянные поверхности предварительно обрабатываются антисептиком. Работы проводятся не менее одного раза в год в апреле. 2. Ремонт спортивного оборудования: подтягивание узлов крепления, смазка подшипников, замена крепежных деталей, структурных элементов и частей оборудования, поврежденных при эксплуатации, выправление, замена гнутых элементов, укрепление стоек, закраску несанкционированных надписей. Работы проводятся по необходимости в течение всего года. 3. Ремонт покрытия: устранение повреждений и неисправностей покрытий, корректировка их уровня, замена поврежденных элементов, нанесение разметки на чистое (без снега) покрытие площадки, закраску несанкционированных надписей. Работы проводятся по необходимости в течение всего года с учетом погодных условий. 4. Ремонт ограждения: ремонт и окраска поверхностей сетки-рабицы и бортов спортивных площадок, замена и установка новых секций ограждений, ремонт калитки, замена и установка навесов и калитки, укрепление столбов ограждения и освещения. Работы проводятся по необходимости в течение всего года. При определении необходимого перечня работ по содержанию спортивной площадки, состава, объемов, сроков, периодичности и организационно-технологических условий выполнения данных работ используется Производственно-технологический регламент содержания дворовых территорий, разработанный ОАТИ совместно с Департаментом ЖКХ и благоустройства города Москвы, утвержденный 29.05.2007 года первым заместителем Мэра Москвы П.Н. Аксеновым. |
| 10 | Требования к качеству работ, технологиям, методам и организационно-технологической схеме производства работ, безопасности выполнения работ и результату работ | Работы должны отвечать требованиям качества, сертификации, лицензирования, безопасности жизни и здоровья, санитарным и экологическим нормам и правилам, государственным стандартам, установленным законодательством РФ и г. Москвы. Подрядчик обязан применять материалы и оборудование с высокой устойчивостью к механическим и погодным воздействиям, отвечающие санитарно-гигиеническим, противопожарным и экологическим требованиям; соблюдать установленные нормативными документами методы и технологии выполнения работ; выполнять мероприятия по охране труда и технике безопасности при производстве работ, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Подрядчик в целях повышения качества, эффективности и безопасности выполняемых работ вносит свои предложения по применению организационно-технологической схеме производства работ, с учетом количественного и качественного состава привлекаемых к производству работ уборочной техники, оборудования и механизмов, инженерно-технического персонала, квалифици-рованной и неквалифицированной рабочей силы. Результатом Работ является чистая, исправно функционирующая спортивная площадка, обеспечивающая безопасность ее ежедневного использования населением района. |
| 11 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Приемка выполненных работ осуществляется представителями Заказчика и Подрядчика ежемесячно по Акту приема-сдачи выполненных работ (далее - Акт) с выставлением оценки по уровню качества выполненных Работ. Подрядчик в течение 5(пяти) дней по окончании отчетного месяца представляет Заказчику подписанный им Акт за отчетный месяц в двух экземплярах. Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента получения Акта обязан подписать его или направить Подрядчику мотивированный отказ с указанием недостатков и сроков их устранения. Подрядчик после устранения недостатков повторно передает Акт Заказчику. Для проверки соответствия объема и качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. |
| 12 | Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Подрядчик по окончании выполнения работ (ежемесячно) передает Заказчику Акт приема-сдачи выполненных работ и документы на оплату работ (счет, счет-фактуру и пр.). По требованию Заказчика Подрядчик обязан представить документы, подтверждающие фактическое выполнение работ, качество применяемых материалов и оборудования, прочие отчетные документы и копию лицензии на право осуществления выполняемого вида работ при условии его лицензирования. |
| 13 | Требования по сроку предоставления гарантий качества работ и объему гарантии | Срок предоставления гарантий качества работ – не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема-сдачи выполненных работ. Гарантийные обязательства распространяются на весь объем выполненных работ, а также на материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые и установленные на спортплощадке. В течение гарантийного срока Подрядчик по требованию и в установленный Заказчиком срок обязан устранить за свой счёт все выявленные дефекты и недостатки выполненных работ, если не докажет отсутствие своей вины. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов и недостатков. |

Спецификация спортивных площадок по ЛОТУ № 4

| № п/п | Адрес спортивной площадки | Площадь площадки (м2) | Назначение площадки (сезонность, профил. вид спорта, заливка катка зимой) | Оборудована объектами благоустройства: борта (вид), покрытие (вид), освещение (вид), трибуны, раздевалки, малые формы (спортивное оборудование) и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Вилиса Лациса, 11-3 | 181 | Всесезонная, мини – футбол, заливке не подлежит | Борта деревянные + сетка, трибун нет, освещения нет, покрытие асфальт, ворота мини – футбол встроенные – 2 шт., баскетбольные щиты- 2 шт. |
| 2 | ул. Планерная, 5-3 | 1312 | Всесезонная, зимой хоккейная, подлежит заливке | Борта деревянные + сетка, трибун нет, мачты освещения – 8 шт., покрытие асфальт |
| 3 | ул. Планерная, 7-1 | 993 | Всесезонная, мини - футбол, заливке не подлежит | Борта пластиковые + сетка, трибуна – 1 шт., мачты освещения - 6 шт., покрытие резиновая крошка, ворота мини - футбол – 2 шт., баскетбольные щиты - 2 шт., раздевалка – навес – 1шт. |

Приложение 1

к муниципальному контракту

№ _______________ от __.__.20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию и эксплуатации спортивных площадок

на территории муниципального образования Северное Тушино

ЛОТ № 5

| № п/п | Наименование показателя | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование выполняемых работ | Выполнение работ по содержанию и эксплуатации спортивных площадок на территории муниципального образования Северное Тушино |
| 2 | Количество (объем) выполняемых работ | 3 (три) спортивные площадки общей площадью 1522 кв.м. |
| 3 | Место выполнения работ | Содержание и эксплуатация спортивных площадок по адресам: - б-р Яна Райниса, 26-2; - б-р Яна Райниса, 14-1. - б-р Яна Райниса, 22-2; Спецификацию спортивных площадок по Лоту смотри ниже. |
| 4 | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта | 890 000,00 (восемьсот девяносто тысяч) рублей с учетом НДС. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика на зарплату, материалы, оборудование, сопутствующие работы и услуги, налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен нести и оплачивать при выполнении условий муниципального контракта. |
| 5 | Период выполнения работ и требование к сроку выполнения работ | Период выполнения работ: с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. Срок выполнения работ: не более 7 (семи) календарных дней с момента выявления поломки, неисправности или несоответствия состояния оборудования спортплощадки. |
| 6 | Условия выполнения работ | Работы выполняются силами, средствами и материалами Подрядчика в объеме требований и в рамках цены Контракта. |
| 7 | Выполнение, оказание сопутствующих работ, услуг, сопутствующая поставка товаров | Подрядчик выполняет все работы и оказывает все услуги, являющиеся сопутствующими основным работам по Контракту, и осуществляет поставку всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ. |
| 8 | Общие требования к выполнению работ | Подрядчик обязан соблюдать установленные Контрактом порядок, периодичность и сроки выполнения работ, применять высококачественные материалы и оборудование, отвечающие санитарно-гигиеническим, противопожарным и экологическим требованиям, и обеспечить безопасное использование спортивных площадок. |
| 9 | Виды выполняемых работ, порядок и периодичность их выполнения | Работы по содержанию (обслуживанию) и эксплуатации (текущему ремонту оборудования) спортивной площадки проводятся в течение всего периода действия Контракта - в теплый (апрель-октябрь) и холодный (ноябрь-март) периоды года. Содержание (обслуживание) спортплощадки – работы, обеспечивающие функционирование спортивной площадки в соответствии с ее целевым назначением, включающие в себя комплекс работ по уходу за оборудованием спортивной площадки, обеспечением его чистоты, надлежащего технического состояния и безопасности: 1.1. Обслуживание спортплощадки в теплый период года: Уборка (ручная и (или) механизированная) заключается в подметании и вывозе мусора (ТБО, КГМ), листьев; поливе/мойке/ косьбе соответствующего покрытия и оборудования и пр. работах. Работы выполняются не реже 1 раза в 2-3 суток, при необходимости – ежедневно, а в случае чрезвычайных ситуаций - незамедлительно. 1.2. Обслуживание спортплощадки в холодный период года: Уборка (ручная и (или) механизированная) заключается в подметании, сдвигании и вывозе снега, мусора (ТБО, КГМ); очистке покрытия и оборудования от снега и наледи; заливка льда на площадках, предназначенных под катки*(при наличии таких площадок у Подрядчика), устранение трещин, выбоин и неровностей льда и пр. работах. Работы выполняются не реже 1 раза в 2-3 суток, при необходимости – ежедневно, а в случае чрезвычайных ситуаций и при возникновении трещин и выбоин льда - незамедлительно. В случае снегопада снегоуборочные работы проводят сразу по его окончании. *Работы по заливке льда производятся в начале холодного периода с учетом погодных условий. Работы по поддержанию льда в надлежащем состоянии проводятся по мере необходимости. Предусматривается следующая технология заливки льда: 1) Перед началом заливки подготовить основание из укатанного снега. Снег должен быть укатан до состояния, когда по нему можно ходить не проваливаясь. Основание должно быть толщиной не менее 5 см. По периметру - бруствер высотой 15 – 20 см, шириной 5-7 см. 2) Лед заливается при температуре воздуха не выше -4, -5 градусов с помощью пожарного гидранта (точки водоснабжения), прорезиненных пожарных рукавов (шланга) и обязательным использованием ствола (насадки) с распылителем. 3) Первичная заливка льда толщиной не менее 10-15 см. Лед заливается напылением нескольких слоев воды (без образования больших луж) с перерывами на 2-3 часа для замерзания слоя. 4) Перед каждой последующей заливкой обязательная очистка льда от снега и устранение образовавшихся трещин, выбоин и неровностей. 2. Работы по обеспечению электроосвещения и водоснабжения спортплощадки: Работы по обеспечению электроосвещения включают: чистку отражателя, стекла, корпуса светильников, замену осветительного оборудования (светильников, реле времени, электросчетчиков, выключателей, электропроводки, щитков управления и пр. оборудования). Работы по обеспечению водоснабжения включают поддержание, восстановление и замене оборудования водоснабжения (труб, шлангов, водозапорной аппаратуры, водосчетчиков и пр. оборудования). Работы проводятся по необходимости в течение всего года. Эксплуатация (текущий ремонт оборудования) спортплощадки – обеспечение использования оборудования спортивной площадки в соответствии с его целевым назначением путем систематического и своевременного проведения работ по предупреждению износа конструкций, отделки (в том числе окраски), работы по устранению повреждений и неисправностей и проведению антивандальных мероприятий. Характер и объем работ по текущему ремонту оборудования спортивных площадок определяется на основании актов осмотров (дефектных ведомостей) по результатам осмотров и должны включать: 1. Обновление окраски: полной окраске подлежит все оборудование спортивной площадки различного назначения. Деревянные поверхности предварительно обрабатываются антисептиком. Работы проводятся не менее одного раза в год в апреле. 2. Ремонт спортивного оборудования: подтягивание узлов крепления, смазка подшипников, замена крепежных деталей, структурных элементов и частей оборудования, поврежденных при эксплуатации, выправление, замена гнутых элементов, укрепление стоек, закраску несанкционированных надписей. Работы проводятся по необходимости в течение всего года. 3. Ремонт покрытия: устранение повреждений и неисправностей покрытий, корректировка их уровня, замена поврежденных элементов, нанесение разметки на чистое (без снега) покрытие площадки, закраску несанкционированных надписей. Работы проводятся по необходимости в течение всего года с учетом погодных условий. 4. Ремонт ограждения: ремонт и окраска поверхностей сетки-рабицы и бортов спортивных площадок, замена и установка новых секций ограждений, ремонт калитки, замена и установка навесов и калитки, укрепление столбов ограждения и освещения. Работы проводятся по необходимости в течение всего года. При определении необходимого перечня работ по содержанию спортивной площадки, состава, объемов, сроков, периодичности и организационно-технологических условий выполнения данных работ используется Производственно-технологический регламент содержания дворовых территорий, разработанный ОАТИ совместно с Департаментом ЖКХ и благоустройства города Москвы, утвержденный 29.05.2007 года первым заместителем Мэра Москвы П.Н. Аксеновым. |
| 10 | Требования к качеству работ, технологиям, методам и организационно-технологической схеме производства работ, безопасности выполнения работ и результату работ | Работы должны отвечать требованиям качества, сертификации, лицензирования, безопасности жизни и здоровья, санитарным и экологическим нормам и правилам, государственным стандартам, установленным законодательством РФ и г. Москвы. Подрядчик обязан применять материалы и оборудование с высокой устойчивостью к механическим и погодным воздействиям, отвечающие санитарно-гигиеническим, противопожарным и экологическим требованиям; соблюдать установленные нормативными документами методы и технологии выполнения работ; выполнять мероприятия по охране труда и технике безопасности при производстве работ, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Подрядчик в целях повышения качества, эффективности и безопасности выполняемых работ вносит свои предложения по применению организационно-технологической схеме производства работ, с учетом количественного и качественного состава привлекаемых к производству работ уборочной техники, оборудования и механизмов, инженерно-технического персонала, квалифици-рованной и неквалифицированной рабочей силы. Результатом Работ является чистая, исправно функционирующая спортивная площадка, обеспечивающая безопасность ее ежедневного использования населением района. |
| 11 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Приемка выполненных работ осуществляется представителями Заказчика и Подрядчика ежемесячно по Акту приема-сдачи выполненных работ (далее - Акт) с выставлением оценки по уровню качества выполненных Работ. Подрядчик в течение 5(пяти) дней по окончании отчетного месяца представляет Заказчику подписанный им Акт за отчетный месяц в двух экземплярах. Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента получения Акта обязан подписать его или направить Подрядчику мотивированный отказ с указанием недостатков и сроков их устранения. Подрядчик после устранения недостатков повторно передает Акт Заказчику. Для проверки соответствия объема и качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. |
| 12 | Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Подрядчик по окончании выполнения работ (ежемесячно) передает Заказчику Акт приема-сдачи выполненных работ и документы на оплату работ (счет, счет-фактуру и пр.). По требованию Заказчика Подрядчик обязан представить документы, подтверждающие фактическое выполнение работ, качество применяемых материалов и оборудования, прочие отчетные документы и копию лицензии на право осуществления выполняемого вида работ при условии его лицензирования. |
| 13 | Требования по сроку предоставления гарантий качества работ и объему гарантии | Срок предоставления гарантий качества работ – не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема-сдачи выполненных работ. Гарантийные обязательства распространяются на весь объем выполненных работ, а также на материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые и установленные на спортплощадке. В течение гарантийного срока Подрядчик по требованию и в установленный Заказчиком срок обязан устранить за свой счёт все выявленные дефекты и недостатки выполненных работ, если не докажет отсутствие своей вины. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов и недостатков. |

Спецификация спортивных площадок по ЛОТУ № 5

| № п/п | Адрес спортивной площадки | Площадь площадки (м2) | Назначение площадки (сезонность, профил. вид спорта, заливка катка зимой) | Оборудована объектами благоустройства: борта (вид), покрытие (вид), освещение (вид), трибуны, раздевалки, малые формы (спортивное оборудование) и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | б-р Яна Райниса, 26-2 | 563 | Всесезонная, мини – футбол, заливке не подлежит | Борта деревянные + сетка, трибун нет, мачты освещения - 12 шт., покрытие газон, ворота хоккейные – 2 шт. |
| 2 | б-р Яна Райниса, 22-2 | 341 | Всесезонная, мини - футбол, заливке не подлежит | Борта деревянные + сетка, трибун нет, мачты освещения- 12 шт., покрытие отсев, ворота мини - футбол встроенные. - 2 шт. |
| 3 | б-р Яна Райниса, 14-1 | 618 | Всесезонная, мини – футбол, подлежит заливке | Борта пластиковые + сетка, трибуна – 1 шт., мачты освещения – 6 шт., покрытие резиновая крошка, ворота мини – футбол – 2 шт., баскетбольные щиты – 2 шт., бытовка- раздевалка- 1 шт. |

Приложение 1

к муниципальному контракту

№ _______________ от __.__.20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию и эксплуатации спортивных площадок

на территории муниципального образования Северное Тушино

ЛОТ № 6

| № п/п | Наименование показателя | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование выполняемых работ | Выполнение работ по содержанию и эксплуатации спортивных площадок на территории муниципального образования Северное Тушино |
| 2 | Количество (объем) выполняемых работ | 1 (одна) спортивная площадка общей площадью 994 кв.м. |
| 3 | Место выполнения работ | Содержание и эксплуатация спортивной площадки по адресу: - ул. Героев Панфиловцев, 22-1. Спецификацию спортивной площадки по Лоту смотри ниже. |
| 4 | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта | 580 000,00 (пятьсот восемьдесят тысяч) рублей с учетом НДС. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика на зарплату, материалы, оборудование, сопутствующие работы и услуги, налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен нести и оплачивать при выполнении условий муниципального контракта. |
| 5 | Период выполнения работ и требование к сроку выполнения работ | Период выполнения работ: с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. Срок выполнения работ: не более 7 (семи) календарных дней с момента выявления поломки, неисправности или несоответствия состояния оборудования спортплощадки. |
| 6 | Условия выполнения работ | Работы выполняются силами, средствами и материалами Подрядчика в объеме требований и в рамках цены Контракта. |
| 7 | Выполнение, оказание сопутствующих работ, услуг, сопутствующая поставка товаров | Подрядчик выполняет все работы и оказывает все услуги, являющиеся сопутствующими основным работам по Контракту, и осуществляет поставку всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ. |
| 8 | Общие требования к выполнению работ | Подрядчик обязан соблюдать установленные Контрактом порядок, периодичность и сроки выполнения работ, применять высококачественные материалы и оборудование, отвечающие санитарно-гигиеническим, противопожарным и экологическим требованиям, и обеспечить безопасное использование спортивных площадок. |
| 9 | Виды выполняемых работ, порядок и периодичность их выполнения | Работы по содержанию (обслуживанию) и эксплуатации (текущему ремонту оборудования) спортивной площадки проводятся в течение всего периода действия Контракта - в теплый (апрель-октябрь) и холодный (ноябрь-март) периоды года. Содержание (обслуживание) спортплощадки – работы, обеспечивающие функционирование спортивной площадки в соответствии с ее целевым назначением, включающие в себя комплекс работ по уходу за оборудованием спортивной площадки, обеспечением его чистоты, надлежащего технического состояния и безопасности: 1.1. Обслуживание спортплощадки в теплый период года: Уборка (ручная и (или) механизированная) заключается в подметании и вывозе мусора (ТБО, КГМ), листьев; поливе/мойке/ косьбе соответствующего покрытия и оборудования и пр. работах. Работы выполняются не реже 1 раза в 2-3 суток, при необходимости – ежедневно, а в случае чрезвычайных ситуаций - незамедлительно. 1.2. Обслуживание спортплощадки в холодный период года: Уборка (ручная и (или) механизированная) заключается в подметании, сдвигании и вывозе снега, мусора (ТБО, КГМ); очистке покрытия и оборудования от снега и наледи; заливка льда на площадках, предназначенных под катки*(при наличии таких площадок у Подрядчика), устранение трещин, выбоин и неровностей льда и пр. работах. Работы выполняются не реже 1 раза в 2-3 суток, при необходимости – ежедневно, а в случае чрезвычайных ситуаций и при возникновении трещин и выбоин льда - незамедлительно. В случае снегопада снегоуборочные работы проводят сразу по его окончании. *Работы по заливке льда производятся в начале холодного периода с учетом погодных условий. Работы по поддержанию льда в надлежащем состоянии проводятся по мере необходимости. Предусматривается следующая технология заливки льда: 1) Перед началом заливки подготовить основание из укатанного снега. Снег должен быть укатан до состояния, когда по нему можно ходить не проваливаясь. Основание должно быть толщиной не менее 5 см. По периметру - бруствер высотой 15 – 20 см, шириной 5-7 см. 2) Лед заливается при температуре воздуха не выше -4, -5 градусов с помощью пожарного гидранта (точки водоснабжения), прорезиненных пожарных рукавов (шланга) и обязательным использованием ствола (насадки) с распылителем. 3) Первичная заливка льда толщиной не менее 10-15 см. Лед заливается напылением нескольких слоев воды (без образования больших луж) с перерывами на 2-3 часа для замерзания слоя. 4) Перед каждой последующей заливкой обязательная очистка льда от снега и устранение образовавшихся трещин, выбоин и неровностей. 2. Работы по обеспечению электроосвещения и водоснабжения спортплощадки: Работы по обеспечению электроосвещения включают: чистку отражателя, стекла, корпуса светильников, замену осветительного оборудования (светильников, реле времени, электросчетчиков, выключателей, электропроводки, щитков управления и пр. оборудования). Работы по обеспечению водоснабжения включают поддержание, восстановление и замене оборудования водоснабжения (труб, шлангов, водозапорной аппаратуры, водосчетчиков и пр. оборудования). Работы проводятся по необходимости в течение всего года. Эксплуатация (текущий ремонт оборудования) спортплощадки – обеспечение использования оборудования спортивной площадки в соответствии с его целевым назначением путем систематического и своевременного проведения работ по предупреждению износа конструкций, отделки (в том числе окраски), работы по устранению повреждений и неисправностей и проведению антивандальных мероприятий. Характер и объем работ по текущему ремонту оборудования спортивных площадок определяется на основании актов осмотров (дефектных ведомостей) по результатам осмотров и должны включать: 1. Обновление окраски: полной окраске подлежит все оборудование спортивной площадки различного назначения. Деревянные поверхности предварительно обрабатываются антисептиком. Работы проводятся не менее одного раза в год в апреле. 2. Ремонт спортивного оборудования: подтягивание узлов крепления, смазка подшипников, замена крепежных деталей, структурных элементов и частей оборудования, поврежденных при эксплуатации, выправление, замена гнутых элементов, укрепление стоек, закраску несанкционированных надписей. Работы проводятся по необходимости в течение всего года. 3. Ремонт покрытия: устранение повреждений и неисправностей покрытий, корректировка их уровня, замена поврежденных элементов, нанесение разметки на чистое (без снега) покрытие площадки, закраску несанкционированных надписей. Работы проводятся по необходимости в течение всего года с учетом погодных условий. 4. Ремонт ограждения: ремонт и окраска поверхностей сетки-рабицы и бортов спортивных площадок, замена и установка новых секций ограждений, ремонт калитки, замена и установка навесов и калитки, укрепление столбов ограждения и освещения. Работы проводятся по необходимости в течение всего года. При определении необходимого перечня работ по содержанию спортивной площадки, состава, объемов, сроков, периодичности и организационно-технологических условий выполнения данных работ используется Производственно-технологический регламент содержания дворовых территорий, разработанный ОАТИ совместно с Департаментом ЖКХ и благоустройства города Москвы, утвержденный 29.05.2007 года первым заместителем Мэра Москвы П.Н. Аксеновым. |
| 10 | Требования к качеству работ, технологиям, методам и организационно-технологической схеме производства работ, безопасности выполнения работ и результату работ | Работы должны отвечать требованиям качества, сертификации, лицензирования, безопасности жизни и здоровья, санитарным и экологическим нормам и правилам, государственным стандартам, установленным законодательством РФ и г. Москвы. Подрядчик обязан применять материалы и оборудование с высокой устойчивостью к механическим и погодным воздействиям, отвечающие санитарно-гигиеническим, противопожарным и экологическим требованиям; соблюдать установленные нормативными документами методы и технологии выполнения работ; выполнять мероприятия по охране труда и технике безопасности при производстве работ, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Подрядчик в целях повышения качества, эффективности и безопасности выполняемых работ вносит свои предложения по применению организационно-технологической схеме производства работ, с учетом количественного и качественного состава привлекаемых к производству работ уборочной техники, оборудования и механизмов, инженерно-технического персонала, квалифици-рованной и неквалифицированной рабочей силы. Результатом Работ является чистая, исправно функционирующая спортивная площадка, обеспечивающая безопасность ее ежедневного использования населением района. |
| 11 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Приемка выполненных работ осуществляется представителями Заказчика и Подрядчика ежемесячно по Акту приема-сдачи выполненных работ (далее - Акт) с выставлением оценки по уровню качества выполненных Работ. Подрядчик в течение 5(пяти) дней по окончании отчетного месяца представляет Заказчику подписанный им Акт за отчетный месяц в двух экземплярах. Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента получения Акта обязан подписать его или направить Подрядчику мотивированный отказ с указанием недостатков и сроков их устранения. Подрядчик после устранения недостатков повторно передает Акт Заказчику. Для проверки соответствия объема и качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. |
| 12 | Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Подрядчик по окончании выполнения работ (ежемесячно) передает Заказчику Акт приема-сдачи выполненных работ и документы на оплату работ (счет, счет-фактуру и пр.). По требованию Заказчика Подрядчик обязан представить документы, подтверждающие фактическое выполнение работ, качество применяемых материалов и оборудования, прочие отчетные документы и копию лицензии на право осуществления выполняемого вида работ при условии его лицензирования. |
| 13 | Требования по сроку предоставления гарантий качества работ и объему гарантии | Срок предоставления гарантий качества работ – не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема-сдачи выполненных работ. Гарантийные обязательства распространяются на весь объем выполненных работ, а также на материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые и установленные на спортплощадке. В течение гарантийного срока Подрядчик по требованию и в установленный Заказчиком срок обязан устранить за свой счёт все выявленные дефекты и недостатки выполненных работ, если не докажет отсутствие своей вины. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов и недостатков. |

Спецификация спортивной площадки по ЛОТУ № 6

| № п/п | Адрес спортивной площадки | Площадь площадки (м2) | Назначение площадки (сезонность, профил. вид спорта, заливка катка зимой) | Оборудована объектами благоустройства: борта (вид), покрытие (вид), освещение (вид), трибуны, раздевалки, малые формы (спортивное оборудование) и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Героев Панфиловцев, 22-1 | 994 | Всесезонная, мини – футбол, заливке не подлежит | Борта деревянные + сетка, трибун нет, мачты освещения- 12 шт., покрытие резиновая крошка, ворота мини - футбол – 2 шт. |